ANEXO I

Módulo Profesional: Motores.

Código: 0452

Duración: 160 horas

Contenidos:

- Caracterización de motores de dos y cuatro tiempos:

- Componentes de los motores térmicos.

- Ciclos termodinámicos de los motores.

- Diagramas teóricos y prácticos de los motores.

- Características, constitución y funcionamiento de los motores.

- Parámetros estáticos y dinámicos de funcionamiento.

- Verificación y mantenimiento de la distribución

Caracterización de sistemas de refrigeración y lubricación:

- Características y propiedades de los lubricantes y refrigerantes utilizados en el motor.

- Normativas utilizadas en la denominación de lubricantes y fluidos refrigerantes.

- Componentes del sistema de lubricación y función que realizan cada uno de ellos.

- Componentes del sistema de refrigeración y función que realizan cada uno de ellos.

- Características específicas de los sistemas de refrigeración por aire o aire-aceite.

- Juntas y selladores utilizados en los motores.

- Mantenimiento del sistema de lubricación.

- Normas de seguridad en la utilización de fluidos de los circuitos de refrigeración y lubricación.

Orden de intervención (ficha de taller, toma de datos, observaciones…)

Equipos, útiles y herramientas (organización, mantenimiento y control)

Localización de averías de los motores térmicos y de sus sistemas de refrigeración y lubricación:

- Interpretación de la documentación técnica y de los equipos de medida.

- Disfunciones típicas de los motores térmicos y las causas a las que obedecen.

- Disfunciones de los sistemas de refrigeración y lubricación y las causas a las que obedecen.

- Métodos de diagnóstico en casos de procesos guiados.

Mantenimiento de los motores térmicos:

- Interpretación de la documentación técnica correspondiente.

- Útiles y herramientas necesarios en los procesos.

- Técnicas y métodos de  desmontaje y montaje.

- Verificación de las operaciones realizadas.

Mantenimiento de los sistemas de lubricación y refrigeración:

- Interpretación de la documentación técnica correspondiente.

- Útiles y herramientas necesarios en los procesos.

- Técnicas y métodos de  desmontaje y montaje.

- Verificación de las operaciones realizadas.

Evoluciones tecnológicas y expectativas de futuro.

Prevención de riesgos laborales y protección ambiental:

- Riesgos inherentes a los procesos y manejo de equipos y máquinas.

- Prevención y protección colectiva.

- Equipos de protección individual.

- Señalización de seguridad en el taller.

- Fichas de seguridad.

- Gestión medioambiental.

- Almacenamiento y retirada de residuos.

- Procesos de desmontaje y montaje de motores y sistemas de refrigeración y lubricación.

Módulo Profesional: Sistemas auxiliares del motor Diesel.

Código: 0742

Duración: 160 horas

Contenidos:

Caracterización de sistemas auxiliares de los motores Diesel:

- Combustibles utilizados en los motores Diesel

.	Almacenaje y manipulación del combustible

- Tipos y características de los sistemas de alimentación Diesel.

.	Circuitos de baja presión (bombas mecánicas y eléctricas)

.	Sistemas de filtrado del gas-oil

.	Sistemas de filtrado del aire

.	Inyectores

.	Bombas inyectoras lineales

.	Bombas inyectoras rotativas

.	Sistema Common Rail

.	Inyector-Bomba

- Constitución y funcionamiento de los sistemas anteriores de alimentación Diesel.

- Parámetros de funcionamiento: estáticos y dinámicos.

.	Sobre el motor

.	Sobre banco de pruebas

- Sensores, actuadores y unidades de gestión.

- Sistemas de arranque en frío de los motores Diesel.

.	Sistemas de precalentamiento

.	Tipos de calentadores (antorcha o espiga)

.	Según el tipo de motor (inyección directa ó indirecta)

- Turbocompresores, compresores: constitución y funcionamiento.

Diagnosis de los sistemas auxiliares de los motores:

- Identificación de síntomas y disfunciones.

.	Sobre el motor

.	Sobre banco de pruebas

- Diagramas guiados de diagnosis.

- Interpretación y manejo de documentación técnica.

- Manejo de equipos de diagnosis.

- Toma de parámetros e interpretación de los mismos.

- Sistemas de autodiagnosis.

Mantenimiento de los sistemas auxiliares del motor Diesel:

Procesos de desmontaje y montaje de los diferentes circuitos de baja presión (bombas mecánicas y eléctricas).

- Procesos de desmontaje y montaje de los diferentes circuitos de filtrado (aire y combustible).

- Procesos de desmontaje y montaje de bombas y los diferentes tipos de sistemas de inyección.

- Puesta a punto de las bombas de inyección:

.	Sobre el motor

- Ajuste de parámetros en los sistemas de alimentación de los motores Diesel.

.	Sobre el banco de pruebas

- Procesos de comprobación y mantenimiento del sistema de arranque en frío.

- Comprobación, sustitución y ajuste de inyectores.

- Comprobación, ajustes y reparación de los diferentes sensores y actuadores de los sistemas de inyección Diesel.

- Procesos de desmontaje, montaje y reparación de los componentes electrónicos.

- Procesos de programación de los componentes electrónicos.

- Precauciones en el manejo de los sistemas de alimentación y combustibles.

Mantenimiento de los sistemas de sobrealimentación y anticontaminación de los motores Diesel:

- Turbocompresores, compresores: constitución y funcionamiento.

.	Diagnosis y reparación

.	Pruebas sobre el motor.

- Constitución y funcionamiento de los sistemas anticontaminación.

.	Diagnosis y reparación

- Residuos de la combustión.

.	Diagnosis y reparación

- Sistemas de depuración de gases.

.	Diagnosis y reparación

- Métodos y técnicas de mantenimiento.

- Procesos de desmontaje y montaje.

Evoluciones tecnológicas y expectativas de futuro.

Módulo Profesional: Sistemas de carga y arranque.

Código: 0456

Duración: 160 horas

Contenidos:

Caracterización de componentes eléctricos y electrónicos:

- Leyes y reglas de la electricidad: magnitudes y unidades.

- Carga eléctrica, estructura atómica.

- Ley de Coulomb.

- Potencial eléctrico.

- Diferencia de potencial.

- Intensidad de corriente.

- Resistencia eléctrica.

- Magnitudes y unidades de medida eléctrica.

- Ley de Ohm.

- Generación  de corriente, efectos electromagnéticos.

- Campo magnético.

- Concepto electromagnético, generación de corriente.

- Características y constitución de una batería.

- Rectificación de corriente.

- Principio de la rectificación.

- Mecanismos y elementos de rectificación de la corriente.

- Características y constitución de los elementos y conjuntos eléctricos y electrónicos básicos.

- Resistencias, bobinas, relés, diodos, transistores…

- Función de los componentes eléctricos y electrónicos: semiconductores, y acumuladores entre otros.

- Efectos en los circuitos de los componentes: Caída de tensión, divisor de tensión, efectos inductivos.

- Identificación de las funciones lógicas básicas digitales.

- Conectores, tipos, herramientas y útiles de unión.

- Tipos y montaje de terminales. Herramientas utilizadas.

- Uso de los terminales y conectores.

- Uniones de conductores, tipos de uniones (estañado).

Montaje de circuitos eléctricos y electrónicos:

- Interpretación y representación de esquemas.

- Resolución de circuitos en corriente continúa.

- Características de los aparatos de medida más usuales.

- Polímetros.

- Osciloscopios.

- Pinza amperimétrica.

- Sonda lógica, entre otros.

- Conexionado de los aparatos de medida a los circuitos.

- Precauciones en el conexionado.

- Punto de medida ideal.

- Selección de escala.

- Cálculo de parámetros mediante las medidas obtenidas.

- Magnitudes y conceptos típicos de los aparatos de medida.

- Alcance, apreciación y tolerancia.

- Características de los circuitos.

- Elementos que lo constituyen.

- Fundamentos y leyes aplicables al circuito.

- Cálculos necesarios.

- Interpretación de documentación técnica.

- Asociación y montaje de componentes.

- Asociación de acumuladores eléctricos.

- Conexionado de baterías en serie, paralelo y mixto.

- Obtención y cálculo de magnitudes y medidas.

- Normas de seguridad y de uso que hay que tener en cuenta en el manejo de aparatos de medida y en el montaje de circuitos.

Caracterización de los sistemas de carga y arranque:

- Baterías:

- Tipos y especificaciones técnicas.

- Comprobación y equipos de carga de baterías.

- Puesta en carga.

- Circuito de carga: componentes, constitución y características y parámetros de funcionamiento.

- Reguladores (tipos).

- Instalación (cableado, conexiones, testigo de carga, entre otros).

- Circuito de arranque: componentes, constitución y características y parámetros de funcionamiento.

- Tipos de motores de arranque (convencional, desmultiplicación central, inducido deslizante, entre otros).

- Instalación (cableado, conexiones, entre otros).

Equipos, útiles y herramientas (organización, mantenimiento y control)

Localización de averías de los sistemas de carga y arranque:

- Técnicas de diagnosis.

- Conexionado de los equipos a los elementos a comprobar.

- Parámetros o variables que se deben de tener en cuenta en un procedimiento de diagnóstico.

- Interpretación de la documentación técnica del vehículo y de los equipos de medida.

.	Documentación de los procedimientos de desmontaje, montaje, ajustes, y reglaje.

.	Diagramas eléctricos.

.	Simbología eléctrica y electrónica.

.	Especificaciones técnicas.

.	Conexionado de los equipos y calibración.

- Parámetros de funcionamiento correcto de los conjuntos, componentes y elementos de cada uno de los sistemas.

- Disfunciones típicas de los sistemas y las causas a las que obedecen.

- Métodos de diagnóstico en casos de procesos guiados.

- Interacciones presentadas entre distintos sistemas.

- Normas de prevención, seguridad y uso que hay que tener en cuenta en los procesos.

Mantenimiento de los sistemas de carga:

- Procesos de desmontaje y montaje de los sistemas.

.	Sobre vehículo

.	Desmontaje y comprobación de elementos.

- Pruebas en el vehículo y en banco de pruebas.

- Obtención de sus curvas características.

- Ajuste de parámetros en los sistemas.

- Procesos de mantenimiento de los componentes electrónicos.

- Precauciones en el mantenimiento de los sistemas de carga.

- Normas de seguridad laboral y protección ambiental.

Mantenimiento de los sistemas de arranque:

- Procesos de desmontaje y montaje de los sistemas.

.	Sobre vehículo

.	Desmontaje y comprobación de elementos.

- Pruebas en el vehículo y en banco de pruebas.

- Obtención de sus curvas características.

- Ajuste de parámetros en los sistemas.

- Pruebas en el vehículo y en banco de pruebas.

- Obtención de sus curvas características.

- Procesos de mantenimiento y programación de los componentes electrónicos del sistema.

- Precauciones en el mantenimiento de los sistemas de arranque.

- Interacciones de funcionamiento entre distintos sistemas (carga, arranque, seguridad entre otros).

- Normas de seguridad laboral y protección ambiental.

Evoluciones tecnológicas y expectativas de futuro.

Módulo Profesional: Circuitos eléctricos, electrónicos y de confortabilidad.

Código: 0718

Duración: 128 horas

Contenidos:

Circuitos eléctricos de alumbrado, maniobra, auxiliares y de señalización:

- Circuitos de alumbrado, señalización y acústicos: componentes, constitución y funcionamiento.

.	Circuito alumbrado de posición, luces cortas, luces largas, circuito de marcha atrás, luces antiniebla.

.	Circuito luces intermitentes, circuito luces de emergencia

.	Faro de trabajo auxiliar.

.	Lámparas, ópticas y pilotos

.	Faros de xenón.

.	Claxon y avisadores acústicos de marcha atrás.

.	Enchufe remolque.

.	Luces galibo.

.	Rotativos.

.	Tomas de corriente auxiliares.

.	Relés, terminales, conectores, interruptores, conmutadores, potenciómetros.

- Esquemas eléctricos.

.	Simbología de componentes.

.	Normalización.

- Normas y reglas de electricidad y alumbrado.

.	Asociación de resistencias.

.	Ley de Ohm.

- Parámetros de funcionamiento.

.	Magnitudes eléctricas.

- Sistemas de regulación.

.	Regulación manual.

.	Regulación electrónica, señales PWM.

- Circuitos eléctricos de ayuda a la conducción: limpiaparabrisas, lunas térmicas, lavaparabrisas, antiarranque involuntario, alarmas: componentes, características y funcionamiento.

.	Relés temporizados, terminales, conectores, interruptores, conmutadores, potenciómetros, motores eléctricos.

- Cálculo de secciones de conductores y protección de circuitos.

.	Efecto Joule.

.	Resistividad.

.	Fusibles y centralita.

- Legislación vigente.

Sistemas de confortabilidad y control de la temperatura del habitáculo:

- Sistemas de confortabilidad, asiento con regulación electrónica, espejos eléctricos y techos eléctricos, asientos calefactados.

.	Componentes.

.	Características.

.	Funcionamiento.

- Sistemas de calefacción de las máquinas.

.	Tipos de calefacción utilizadas en las máquinas.

.	Calefacción estacionaria.

.	Elementos que componen los sistemas.

.	Regulación de temperatura.

.	Variadores de velocidad para los motores eléctricos.

- Sistema de aire acondicionado de las máquinas.

.	Principios de Termodinámica.

.	Magnitudes y equivalencias.

.	Principios físicos del circuito de aire acondicionado.

.	Circuito refrigerante, funcionamiento y tipos.

.	Elementos.

.	Características.

.	Climatizador.

- Parámetros de funcionamiento.

.	Trampillas, posicionamiento.

.	Motores paso a paso.

- Componente de regulación de la temperatura.

.	Zona de confort.

.	Tratamiento y filtrado del aire.

.	Recirculado de aire.

- Interpretación de los esquemas eléctricos.

Circuitos eléctricos de sonido, comunicación e información:

- Equipos de sonido, comunicación y video visión de trabajo.

.	Componentes.

.	Características.

.	Funcionamiento.

- Cuadros y elementos de información, ordenador de a bordo, cuadro de instrumentos y displays de información: indicadores de niveles, indicador de combustible, cuenta rpm, cuentarrevoluciones, indicadores de temperatura.

.	Tipos

.	Características.

.	Funcionamiento.

- Señales eléctricas utilizadas en información.

.	Señales analógicas.

.	Señales digitales.

.	Redes multiplexadas.

- Parámetros de funcionamiento.

.	Magnitudes obtenidas.

.	Lectura de información guardada en unidades.

- Interpretación de esquemas eléctricos.

.	Simbología de componentes.

.	Normalización de esquemas.

.	Localización de componentes en máquinas.

.	Instalaciones de sistemas audiovisuales.

Diagnóstico de averías:

- Interpretación de documentación técnica.

.	Localización de los componentes.

- Manejo y calibración de equipos.

.	Polímetro.

.	Osciloscopio.

.	Equipo de diagnosis.

.	Estación de carga aire acondicionado.

- Puntos de conexión y medida en las máquinas.

.	Conectores y tomas para la conexión.

.	Interfaz.

- Técnicas de diagnosis.

.	Esquemas lógicos.

.	Obtención de información.

.	Verificación de fallos recogidos en la memoria de averías mediante equipos de diagnosis.

.	Análisis concluyente mediante los parámetros obtenidos.

- Control de parámetros.

.	Analógicos.

.	Digitales.

.	Multiplexado.

- Identificación de averías.

Desencadenante de la avería.

Mantenimiento de los sistemas eléctricos auxiliares:

- Circuitos de alumbrado, señalización y acústicos.

- Circuitos eléctricos de ayuda a la conducción: limpiaparabrisas, limpia lavafaros y lunas térmicas, entre otros.

- Mantenimiento.

- Ajuste de parámetros y reparación.

- Reprogramación de las unidades de control y elementos electrónicos.

Mantenimiento de los sistemas de confortabilidad y control de la temperatura del habitáculo:

- Interpretación de la documentación técnica y parámetros.

- Equipos, herramientas y útiles.

- Procesos de desmontaje, montaje y mantenimiento de los sistemas de confortabilidad.

.	Asientos con control electrónico.

.	Espejos eléctricos.

.	Techos eléctricos.

- Procesos de desmontaje, montaje y mantenimiento de componentes de los sistemas de calefacción, aire acondicionado y climatización.

.	Compresores.

.	Motores eléctricos.

.	Caja climática y trampillas.

.	Filtros.

.	Presostatos.

.	Termostatos.

.	Válvula de expasión.

.	Sensores.

.	Mandos de regulación.

.	Correas de transmisión y tensores.

.	Evaporador, condensador.

.	Tuberías, latiguillos, uniones y juntas.

- Verificación de parámetros.

.	Estanqueidad y detección de fugas.

.	Ruidos anómalos.

- Procesos de carga y recuperación del fluido refrigerante.

.	Recuperación y reciclado de gases.

.	Carga del equipo.

.	Verificaciones de parámetros después de la carga.

- Normas de uso en equipos.

.	Cumplimiento de la normativa medioambiental vigente.

Mantenimiento y montaje de las instalaciones de los sistemas de sonido, comunicación e información:

- Sistemas eléctricos de sonido y comunicación.

.	Equipos de sonido.

.	Telefonía.

.	Video visión.

.	Comunicación vía GPS.

.	Comunicación wireless entre unidades.

- Circuitos de información y control: ordenador de a bordo, cuadro de instrumentos, entre otros.

- Procesos de desmontaje y montaje.

- Procesos de mantenimiento.

- Borrado y actualización de mantenimientos.

- Localización y reparación de averías en redes multiplexadas.

- Reprogramación de unidades.

- Instalación de nuevos equipos.

- Interpretación de la documentación técnica.

- Cálculo y requerimientos del circuito.

- Ubicación y conexionado.

- Recarga de datos posteriormente a la instalación.

- Normativa aplicable a las nuevas instalaciones.

Módulo Profesional: Equipos y aperos.

Código: 0717

Duración: 96 horas

Contenidos:

Soldadura por arco con electrodo revestido y de hilo continuo bajo gas protector:

- Características y selección del equipo más adecuado.

.	Hierro.

.	Aceros.

.	Aluminio.

.	Aleaciones.

- Fundamento y características de la soldadura eléctrica por arco con electrodo revestido.

- Fundamento y características de las soldaduras por electrodo y de hilo continuo bajo gas protector: MIG-MAG, TIG.

- Función y uso de los equipos de soldeo.

.	Parámetros a regular en hierro, acero, acero inoxidable y aluminio.

- Gases utilizados en las soldaduras.

.	Tipos de gases.

.	Identificación de gases.

- Materiales de aportación.

.	Hilo de acero.

.	Hilo de aluminio.

.	Varillas de acero inoxidable.

- Características y tipos de electrodos. Uso en función del proceso de soldeo.

.	Tipos de esfuerzos mecánicos.

.	Electrodo revestido de tipo rutilo.

.	Electrodo revestido de tipo básico.

.	Electrodo  para acero inoxidable.

.	Electrodo para fundición.

.	Electrodos soldadura TIG.

.	Características y designación de los electrodos.

- Tipos de uniones.

.	A tope.

.	En chaflán.

.	A tapón.

- Parámetros a tener en cuenta en los procesos.

.	Posicionamiento de las piezas.

.	Espesores de las piezas a soldar.

.	Modificación de las propiedades mecánicas.

.	Ajuste de intensidad.

.	Ajuste de caudal de gas.

.	Ángulos de inclinación.

.	Sentido y velocidad de avance.

.	Técnicas para controlar las deformaciones y simetría

.	Técnicas para reforzar elementos

- Procesos de soldeo.

.	Limpieza y biselado de zona a soldar.

.	Cordón continuo.

.	Cordón discontinuo.

.	Posiciones de soldeo.

.	Uniones previas mediante puntos.

.	Técnica de soldadura en tuberías.

- Estudio de las repercusiones derivadas de los procesos de soldeo sobre componentes electrónicos.

.	Desconexionado de elementos.

.	Protecciones de elementos.

- Defectología de la soldadura.

.	Penetración.

.	Porosidad.

.	Fisuras.

.	Desplazamiento del baño de fusión.

.	Tensiones y homogeneidad.

- Interés por la tecnología del sector.

Soldadura oxiacetilénica, oxicorte y corte por plasma:

- Fundamento y características de la soldadura oxiacetilénica.

.	Oxicorte.

.	Características y accesorios soplete oxicorte.

- Corte por plasma.

.	Descripción y funcionamiento del equipo de corte.

- Función y uso de los equipos de soldeo y de corte.

.	Proceso de selección para hierro, acero, acero inoxidable

- Gases utilizados en la soldadura: acetileno, oxigeno y aire.

.	Características de los gases empleados.

.	Identificación de gases.

.	Aire comprimido.

-	Características de los sopletes.

.	Soplete de soldadura oxiacetilénica.

.	Accesorios.

- Elementos de medida y seguridad utilizados en los equipos de la soldadura oxiacetilénica: Manómetros de alta y baja, llaves de apertura y cierre, válvulas antirretorno, gomas de conducción de gases, reductores.

.	Fecha de caducidad válvulas antirretorno.

- Parámetros a tener en cuenta en los procesos.

.	Regulación de presión mediante mano-reductor.

.	Selección de boquilla y espesores.

.	Velocidad de avance.

.	Distancia de corte.

.	Medidas de seguridad.

.	Extracción de gases.

- Procesos de corte.

.	Técnicas de corte.

.	Diseño y preparación de plantillas.

.	Guiado mediante plantilla.

- La colaboración en el trabajo.

Equipos y aperos de maquinaria:

- Características, constitución y funcionamiento de los elementos y conjuntos que constituyen los equipos y aperos (cazos y palas, elementos de nivelación, arrastre de tierras, martillos rompedores, bivalvas, quitanieves y repartidores de sal, entre otros).

- Características, constitución y funcionamiento de los elementos y conjuntos que constituyen los equipos y aperos agrícolas (rejas, discos, segadoras, sulfatadoras y maquinaria de recogida de cosecha, arados, abonadoras, remolques, atomizadores, sembradoras, trituradoras, desbrozadoras, empacadoras, cubas, rotovator, entre otros).

- Características, constitución, y funcionamiento de los principales equipos y aperos de industrias extractivas (martillos perforadores y rompedores y cintas transportadoras, entre otros).

- Características, tipos de enganches y acoplamientos.

- Interpretación de los manuales con despiece de aperos.

- Ubicación, fijación e identificación de los elementos integrados en aperos, tanto en el manual como en la máquina.

- Diseño de croquis y esquemas con la simbología adecuada.

- Parámetros de ajuste y control de los equipos y aperos.

- Planos de conjunto y de despiece de los principales aperos.

Identificación de averías en los equipos y aperos de maquinaria:

- Desgastes de los equipos y aperos teniendo en cuenta el trabajo que desarrollan.

- Comprobación de componentes que están sujetos a un mantenimiento programado.

- Verificación de puntos de apoyo y cojinetes.

- Verificación elementos de estanqueidad.

- Centrado, paralelismo y alineación de elementos.

- Elementos amortiguadores de vibraciones.

- Verificación de esfuerzos a los que se ven sometidos los componentes.

- Localización de las tomas de conexión para equipos de medida o diagnosis.

- Identificación de síntomas y disfunciones.

- Diagramas guiados de diagnos

- Interpretación y manejo de documentación técnica.

- Simbología asociada a los circuitos.

- Técnicas de diagnóstico visual y al tacto.

- Manejo de equipos de diagnosis.

- Toma de parámetros e interpretación de los mismos.

- La responsabilidad en el trabajo

Mantenimiento de los equipos y aperos de maquinaria agrícola, de industrias extractivas y de edificación y obra civil:

- Interpretación de documentación técnica.

- Programas de mantenimiento.

- Ajustes y reglajes.

- Revisión de elementos que han sido sustituidos y condicionantes que interfieren

- Uso y puesta a punto de equipos y medios.

- Procesos de trabajo de los equipos y su relación con el sistema de la máquina a la que pertenecen.

- Procesos de desmontaje, montaje y reparación.

- Parámetros  para ajustar los equipos y aperos.

.	Condiciones de ajuste.

.	Tolerancias.

- Métodos y técnicas de comprobación de los componentes que constituyen los equipos y aperos.

.	Medición de magnitudes.

.	Comparación visual, al tacto y al oído.

- Orden y limpieza en el puesto de trabajo y en las operaciones  que se deben realizar.

Modificaciones o nuevas instalaciones de equipos y aperos:

- Interpretación de documentación técnica y normativa.

- Revisión de los elementos de protección y seguridad.

- Parámetros que se han de comprobar para determinar si el montaje es asumible por la máquina.

.	Potencia consumida.

.	Revoluciones de trabajo.

.	Requisitos de caudal y presión.

.	Conexiones eléctricas.

- Medición de parámetros.

- Tipos de conexionado de latiguillos y tomas de presión.

- Métodos y técnicas para realizar el montaje de los nuevos equipos.

- Procesos de montaje.

Prevención de riesgos laborales y protección ambiental:

- Riesgos inherentes al taller de mantenimiento de maquinaria agrícola, de industrias extractivas y de edificación y obra civil.

-	Medios de prevención.

-	Prevención y protección colectiva.

-	Equipos de protección individual o EPIs.

-	Señalización en el taller.

-	Seguridad en el taller.

-	Fichas de seguridad.

-	Gestión medioambiental.

-	Almacenamiento y retirada de residuos.

Módulo Profesional: Mecanizado básico.

Código: 0260

Duración: 96 horas

Contenidos:

Elaboración de croquis de piezas:

- Dibujo técnico básico.

- Normalización de planos.

- Simbología, normalización.

- Planta, alzado, vistas y secciones.

- Acotación.

- Técnicas de croquización.

- Valoración del orden y limpieza en la realización de croquis

Trazado de piezas:

- Fundamentos de metrología. Sistemas de medidas (métrico, anglosajón).

- Magnitudes y unidades.

- Tipos de medida.

- Instrumentos de medida directa (metros, reglas, calibre, micrómetro, goniómetro).

- Apreciación de los aparatos de medida (Calibre, Goniómetro, micrómetro, comparador)

- Instrumentos de medida indirecta (escuadras, galgas, peines de rosca,  comparador, alexómetro).

- El trazado en la elaboración de piezas.

- Objeto del trazado, fases y procesos.

- Útiles utilizados en el trazado.

- Operaciones de trazado.

Mecanizado manual:

- Características de los materiales metálicos más usados en el automóvil (ferrosos, no ferrosos, sinterizados)

- Propiedades que confieren los tratamientos térmicos y termoquímicos.

- Elementos básicos del puesto de trabajo y su utilización

- Organización , mantenimiento y control de herramienta específica

- Objeto del limado.

- Uso y tipos de limas atendiendo a su forma y a su picado.

- Técnicas de limado.

- Corte de materiales con sierra de mano.

- Hojas de sierra: características, tipos y elección en función del trabajo que se ha de realizar.

- Operaciones de aserrado.

- El corte con tijera de chapa: tipos de tijeras.

- Procesos de corte con tijeras de chapa.

- Características y funcionamiento de máquinas de serrar.

- Procesos de corte con máquinas serrar.

- Medidas de prevención de riesgos y de protección ambiental que hay que observar.

- Actitud metódica en la realización de actividades.

Técnicas de roscado:

- Objeto del taladrado.

- Máquinas de taladrar.

- Brocas, tipos y partes que las constituyen

- Parámetros que es preciso tener en cuenta en función del material que se pretende taladrar.

- Selección de brocas según tipo y material a taladrar

- Proceso de taladrado.

- Afilado de brocas

- El avellanado.

- Sistemas de roscas.

- Normalización y representación de roscas.

- Partes que constituyen las roscas. Tipos de roscas y su utilización

- Medición de roscas.

- Cálculos para la ejecución de roscas interiores y exteriores.

- Clases de tornillos.

- Procesos de ejecución de roscas, técnicas de roscado manual.

- Medidas de prevención de riesgos y de protección ambiental que hay que observar.

- Actitud metódica en la realización de actividades.

Técnicas de mecanizado a máquina.

- El torneado (descripción de la máquina, operaciones básicas)

Uniones por soldadura blanda:

- Equipos de soldar: soldadores y lamparillas.

- Materiales de aportación.

- Desoxidantes más utilizados.

- Preparación del metal base.

- El estañado.

- Procesos de ejecución de soldaduras.

- Medidas de prevención de riesgos y de protección ambiental que hay que observar.

Uniones por soldadura oxiacetilénica.

- Descripción, regulación y uso del equipo, técnicas de soldadura

- Medidas de prevención de riesgos y de protección ambiental que hay que observar.

Uniones por soldadura eléctrica.

- Soldadura por arco y electrodo revestido; Descripción, regulación y uso del equipo, técnicas de soldadura.

- Soldadura MIG / MAG / TIG Descripción, regulación y uso del equipo, técnicas de soldadura.

- Medidas de prevención de riesgos y de protección ambiental que hay que observar.

Módulo Profesional: Sistemas de accionamiento de equipos y aperos.

Código: 0716

Duración: 176 horas

Contenidos:

Sistemas de mando y gobierno de equipos y aperos:

- Características, constitución y funcionamiento de los sistemas de mando mecánicos:

.	Transmisión de movimiento.

.	Movimiento por cable, varilla y por cadena.

- Características, constitución y funcionamiento de los sistemas de mando neumáticos:

.	Filtro, compresor, acumulador, conductos, sistemas anticongelación, sistemas antihumedad, válvulas y mandos.

- Características, constitución y funcionamiento de los sistemas de mando hidráulicos:

.	Bombas, depósitos, tuberías, filtros, acumuladores y válvulas. (anticavitación, antihumedad, seguridad, antiariete, de presión y mando)

- Características, constitución y funcionamiento de los sistemas de mando electro-electrónicos:

.	Instalación eléctrica, sensores, potenciómetros, finales de carrera.

.	Válvulas: electromagnéticas, electro neumáticas, etc.

- Características, constitución y funcionamiento de los sistemas de mando automáticos gobernados por sistemas láser o satélite.

- Sistemas de mando de frenos de aperos:

.	Mecánicos, neumáticos, hidráulicos, eléctricos.

Sistemas de accionamiento de equipos y aperos:

- Características, constitución y funcionamiento de los sistemas de accionamiento mecánicos.

- Características, constitución y funcionamiento de los sistemas de accionamiento neumáticos:

.	Pulmones.

.	Cilindros.

- Características, constitución y funcionamiento de los sistemas de  accionamiento  hidráulicos:

.	Cilindros.

.	Bombas.

.	Embragues.

.	Motores hidráulicos.

.	Válvulas.

.	Circuitos y conducciones.

Identificación de averías de los sistemas:

- Documentación técnica:

.	Simbología asociada a los sistemas.

- Diagramas de diagnóstico de averías.

- Métodos de identificación de averías:

.	Síntomas, desgastes, disfunciones.

.	Estanqueidad de los circuitos.

.	Verificación de presiones y caudales.

- Equipos de medida, control y diagnosis:

.	Unidades de medidas.

.	Tipos de equipos.

- Interpretación y control de parámetros:

.	Puntos de verificación y medida.

.	Interpretación de datos.

Mantenimiento de los sistemas de mando y gobierno de equipos y aperos:

- Manuales, útiles, herramientas y equipos de reparación:

.	Organización, mantenimiento y control.

- Técnicas de desmontaje y montaje.

- Procesos de reparación:

.	Mecánicos: palancas, varillas, horquillas, bulones, cables, cadenas, etc.

.	Neumáticos: filtro, compresor, acumulador, conductos, sistemas anticongelación, sistemas antihumedad y válvulas.

.	Hidráulicos: grupos de presión, bombas, depósitos, tuberías, filtros y válvulas.

.	Electro-electrónicos: instalación eléctrica, sensores, potenciómetros, finales de carrera, válvulas (electromagnéticas, electroneumáticas, etc.)

- Ajustes de parámetros.

- Mantenimiento de elementos de mando realizados mediante sistemas láser o vía satélite (GPS).

.	Sistemas láser.

.	Torretas exteriores.

.	Dispositivos electrónicos gobernados por satélite.

- Mantenimiento de dispositivos electrónicos de visión:

.	Diurnos: cámaras y monitores.

.	Nocturnos: cámaras.

- Recarga de datos de las unidades electrónicas.

- Verificación de las intervenciones efectuadas.

- Verificación de la funcionalidad del sistema.

- -	Sistemas de mando de frenos.

Mantenimiento de los sistemas de accionamiento de equipos y aperos:

- Técnicas de desmontaje y montaje.

- Procesos de reparación:

.	Mecánicos: horquillas, casquillos, rodamientos, cables, cadenas, tensores, y timonería en general.

.	Neumáticos: pulmones, cilindros, motores, actuadores.

.	Hidráulicos: bombas hidráulicas, embragues de seguridad.

.	Cilindros: actuadores, motores, motores oscilantes, etc.

- Técnicas de mantenimiento de los sistemas anticongelación y antihumedad de los circuitos neumáticos:

.	Fluidos empleados.

- Ajuste de parámetros de los elementos de accionamiento.

- Verificación de las intervenciones efectuadas.

- Verificación de la funcionalidad del sistema.

Montaje de sistemas opcionales de mando y control de aperos y equipos.

- Estudio de documentación técnica y normativa.

- Comprobaciones a realizar para determinar si el nuevo sistema  es asumible por la máquina.

- Verificación de la ausencia de interferencia de las nuevas instalaciones con la funcionalidad del conjunto.

- Selección de materiales y herramientas  necesarios para realizar el nuevo montaje.

- Localización de la ubicación de los nuevos componentes.

- Montaje de nuevos sistemas de mando.

- Verificación de la funcionalidad del nuevo sistema.

Evoluciones tecnológicas y expectativa de futuro.

Módulo Profesional: Sistemas de suspensión y guiado.

Código: 0714

Duración: 198 horas

Contenidos:

Circuitos de fluidos:

- Fluidos: propiedades, características y clasificación.

- Magnitudes y unidades:

.	Presión y volumen.

.	Fuerza, trajo y potencia.

.	Densidad.

.	Viscosidad.

- Principios y leyes fundamentales que rigen los circuitos de fluidos:

.	Ley de Avogadro.

.	Ley de Boyle- Mariotte.

.	Ley de Gay-Lussac.

- Transmisión de fuerza mediante fluidos:

.	Circuitos neumáticos: compresor, tuberías, filtro, válvulas y cilindros.

- Componentes: características, función y aplicación:

.	Cilindros.

.	Válvulas distribuidoras.

.	Conductos y conexiones.

.	Unidades de mantenimiento: filtros, filtros de secado, lubricadores y manómetros.

- Simbología:

.	Aplicación de símbolos y normativa de representación.

.	Utilización de símbolos.

- Interpretación de documentación técnica.

Montaje de circuitos de fluidos:

- Clasificación de los circuitos (abierto, cerrado).

- Interpretación de esquemas: esquemas lógicos:

.	Simbología de los elementos e identificación en el circuito.

.	Normalización de esquemas.

.	Esquemas lógicos, funcionales y equivalentes.

- Identificación e interpretación de símbolos asociada a los elementos de circuitos hidráulicos y neumáticos.

- Normas de representación:

.	Hoja de normas y su aplicación.

- Aparatos de medida y control:

.	Manómetros y relojes de presión.

.	Válvulas reguladoras de presión.

.	Válvulas distribuidoras.

- Diseño de circuitos hidráulicos y neumáticos:

.	Simples y secuenciales.

- Elementos hidráulicos y neumáticos.

- Depósitos, filtros, tuberías y accesorios.

- Elementos de distribución y conexión.

- Actuadores hidráulicos y neumáticos: cilindros simples, de acción doble, de engranaje, rotativo, excéntrica, de fuelle, de diafragma, etc.

Montaje de circuitos hidráulicos y neumáticos proporcionales:

- Características y funcionamiento de los elementos eléctricos o con control electrónico del circuito.

- Componentes y dispositivos eléctrico-electrónicos y neumáticos: de accionamiento neumático, eléctrico o combinado.

- Interpretación de esquemas de circuitos eléctricos y/o electrónicos:

.	Vistas de elementos, perspectivas y secciones entre otros.

.	Representación de elementos eléctricos y/o electrónicos.

.	Esquemas de circuitos eléctricos y/o electrónicos.

- Parámetros de los circuitos:

.	Caudal, presiones, datos eléctricos/electrónicos, entre otros.

- Funciones de las cartas electrónicas.

- Funciones electrónicas de gestión de circuitos.

- Carga de datos en la gestión electrónica:

.	Localización de la unidad electrónica.

.	Lectura de datos.

.	Codificación y reprogramaciones de unidades.

- Documentación técnica.

- Comprobaciones que se deben realizar en los circuitos hidráulicos y neumáticos proporcionales.

- Diagnóstico y mantenimiento de los circuitos hidráulicos y neumáticos proporcionales:

.	Identificación de síntomas y disfunciones.

.	Diagramas guiados de diagnosis y mantenimiento.

.	Manejo de equipos.

- Proceso de actuación para resolución de averías:

.	Análisis de la avería.

.	Parámetros a tener en cuenta.

.	Proceso secuencial de localización de avería.

Sistemas de suspensión y guiado:

- Principios físicos.

- Características, constitución y funcionamiento de los sistemas de suspensión y guiado.

- Tipos de suspensión y guiado en maquinaria:

.	Suspensión neumática.

.	Suspensión de ballesta amortiguación.

.	Suspensión basculante en un eje, simple o doble.

.	Dirección tornillo sin fin y asistida.

.	Guiado manual o pilotado.

- Elementos que constituyen los sistemas: mecánicos, hidráulicos, neumáticos y electrónicos:

.	Volante y columna dirección.

.	Caja o mecanismos de dirección.

.	Elementos mecánicos, neumáticos e hidráulicos.

.	Componentes eléctricos/electrónicos.

.	Timonería de mando.

.	Ruedas.

- Geometría de la dirección: de giro y de ruedas.

- Control de los parámetros que intervienen: de lectura directa y la suministrada por el fabricante.

- Esquemas de funcionamiento:

.	Interpretación de esquemas.

.	Recopilación de datos.

.	Análisis de funcionamiento de esquemas.

.	Simbología de esquemas.

.	Identificación de los componentes.

.	Interpretación con los dos sistemas.

- Ruedas y neumáticos: características, identificación, comprobaciones y legislación aplicada:

- Dimensiones, presiones, grado y tipo desgaste.

Diagnosis en los sistemas de suspensión y dirección:

- Documentación técnica.

- Diagramas de diagnóstico de averías:

.	Conexión de los equipos.

.	Medición de los parámetros.

.	Recogida de datos.

.	Diagrama secuencial de la averías.

.	Resolución de averías.

- Métodos de identificación de averías:

.	Análisis de la avería.

.	Conexión del equipo.

.	Interpretación de los parámetros.

.	Localización e identificación de la avería.

- Interpretación y control de parámetros:

.	Puntos de verificación y medida.

.	Interpretación de datos.

- Herramientas, útiles, medios y equipos de diagnosis:

.	Organización, mantenimiento y control.

- Interacción entre sistemas.

Mantenimiento de los sistemas de guiado:

- Procesos de desmontaje y montaje:

.	Sistemas de guiado mecánicos, hidráulicos y asistidos.

.	Sistemas direccionales.

- Procesos de mantenimiento.

.	Identificación del componente del sistema.

.	Comprobación de la avería.

.	Sustitución de elementos de guiado.

.	Verificación del correcto funcionamiento del sistema de guiado.

- Ajuste de parámetros de montaje:

.	Holgura, ajustes y tolerancias de montaje.

.	Variación anchura de vías.

- Ajuste de parámetros de funcionamiento:

.	Relación de desmultiplicación y de transmisión.

- Verificación de las intervenciones:

.	Centrado de la dirección.

.	Ángulos en ruedas y ejes.

.	Convergencia de las ruedas.

.	Neumáticos, carga y lastrado.

- Extracción, recarga de datos y borrado de históricos de las centrales electrónicas:

.	Conexión del equipo de diagnosis.

.	Lectura de datos.

.	Codificación de la nueva central electrónica.

- Estanqueidad y recarga de fluidos.

Mantenimiento de los sistemas de suspensión:

- Interpretación de documentación técnica.

- Procesos de desmontaje y montaje de suspensiones:

.	Mecánicas.

.	Neumáticas.

.	Hidráulicas.

.	Oleo-neumáticas.

.	Con gestión electrónica.

- Procesos de mantenimiento:

.	Identificación del componente de suspensión.

.	Comprobación de la avería.

.	Sustitución de elementos.

.	Verificación del correcto funcionamiento del sistema.

- Ajuste de parámetros de montaje:

.	Holguras.

.	Control de alturas.

.	Reglajes.

.	Tolerancia de montaje.

- Ajuste de parámetros de funcionamiento:

.	Oscilaciones de la suspensión.

.	Fuerzas y presiones de fluidos.

.	Señales electrónicas de los elementos del circuito.

- Verificación de las intervenciones:

.	Estado del vehículo: presión neumáticos, carga y lastrado.

.	Holguras de funcionamiento.

.	Altura de casco del vehículo.

.	Reglaje de la suspensión.

- Extracción, recarga de datos y borrado de históricos de las centrales electrónicas:

.	Conectar el equipo de diagnosis.

.	Lectura de datos.

.	Codificar la nueva central electrónica.

- Estanqueidad y recarga de fluidos.

Prevención de riesgos laborales y protección ambiental:

- Riesgos inherentes al taller: medios y medidas de prevención.

- Prevención y protección colectiva.

- Equipos de protección individual o EPIs.

- Señalización en el taller.

- Seguridad en el taller.

- Fichas de seguridad.

- Gestión medioambiental.

- Almacenamiento y retirada de residuos.

Evoluciones tecnológicas y expectativas de futuro.

Módulo Profesional: Sistemas de fuerza y detención.

Código: 0715

Duración: 176 horas

Contenidos:

Sistemas de transmisión:

- Física de la transmisión del movimiento.

- Mecanismos de transmisión de movimiento: tipos, características, constitución y funcionamiento.

.	Transmisiones mecánicas

.	Transmisiones hidráulicas

- Parámetros de funcionamiento de los elementos de transmisión.

.	Relación de desmultiplicación del cambio de velocidades

.	Relación de desmultiplicación del grupo cónico

.	Relación de desmultiplicación del tren de engranajes epicicloidal

- Embragues y convertidores de par: tipos, características, constitución y funcionamiento.

.	Monodisco

.	Multidisco

.	Electro hidráulicos

- Sistemas de mando y accionamiento de los embragues

.	Mecánicos

.	Hidráulicos

- Cambios de velocidades de transmisión mecánica: tipos, características, constitución y funcionamiento.

.	Cajas de cambios de 2 ejes

.	Cajas de cambios de 3 ejes

.	Cajas de cambios Convencionales

.	Cajas de cambios Sincronizadas

- Transmisiones hidráulicas, variadores de velocidad continua: tipos, características, constitución y funcionamiento.

.	Con asistencia hidráulica (Multipower)

.	Powertronic

.	HEXACTIV

.	Caja de cambios continua y variable CMATIC

- Diferenciales y grupos reductores: tipos, características, constitución y funcionamiento.

.	Grupos cónicos

.	Trenes de engranajes epicicloidales

.	Tracción Integral

- Sistemas de mando para los distintos sistemas de transmisión

.	Mecánicos

.	Hidráulicos

.	Electro-Hidráulicos

- Fluidos y lubricantes.

.	Aceites

.	Grasas

- Gestión electrónica de los sistemas de transmisión del movimiento.

.	Unidades de control

.	Sensores

.	Actuadores

Sistemas de detención:

- Física del frenado.

- Sistemas de detención de las máquinas: tipos, características, constitución y funcionamiento.

.	Frenos de tambor

.	Frenos de disco en seco

.	Monodisco

.	Multidisco

.	Frenos de disco en baño de aceite

.	Monodisco

.	Multidisco

- Sistemas de mando o accionamiento de los frenos.

.	Mecánicos

.	Hidráulicos

.	Neumáticos

- Sistemas de frenos de estacionamiento.

.	Mecánicos

.	Hidráulicos

.	Neumáticos

- Fluidos utilizados.

.	Aceites

.	Liquido para frenos

- Sistemas de detención en máquinas de cadenas.

- Sistemas de detención de remolques.

Diagnosis de los sistemas de transmisión y detención:

- Interpretación de la documentación técnica y de los parámetros de funcionamiento.

- Técnicas de diagnóstico guiadas.

- Equipos de medición y control, manejo y puesta en servicio.

- Procesos de diagnóstico.

- Medición de parámetros.

- Normas de seguridad y de uso que hay que tener en cuenta en los procesos.

Mantenimiento del sistema de transmisión de fuerza:

- Equipos y útiles de reparación.

- Técnicas de desmontaje y montaje de los sistemas.

.	Embragues y convertidores

.	Cambios de velocidades de transmisión mecánica

.	Transmisiones hidráulicas y variadores de velocidad continua

.	Sistemas de mando y accionamiento

- Procesos de reparación.

- Verificación y ajuste de los sistemas.

- Procesos de actualización de datos en las unidades electrónicas.

Mantenimiento del sistema de detención:

- Equipos y útiles de reparación.

- Técnicas de desmontaje y montaje del los sistemas y elementos de accionamiento:

- Sistemas de mando y accionamiento de frenos mecánicos

- Sistemas de mando y accionamiento de frenos neumáticos.

- Sistemas de mando y accionamiento de frenos hidráulicos.

- Frenos de estacionamiento.

.	Mecánicos

.	Hidráulicos

.	Neumáticos

.	Eléctricos

- Sistemas de detención en máquinas de cadenas.

- Sistemas de detención de remolques

- Procesos de reparación.

- Ajuste y control de parámetros.

- Verificación y ajuste de los sistemas.

.	Mecánicos

.	Hidráulicos

.	Neumáticos

.	Electrónicos

- Procesos de actualización de datos en las unidades electrónicas.

Evoluciones tecnológicas y expectativas de futuro.

Módulo Profesional: Formación y orientación laboral

Código: 0719

Duración: 96 horas

Contenidos:

Búsqueda activa de empleo:

- Valoración de la importancia de la formación permanente para la trayectoria laboral y profesional del técnico en Electromecánica de Maquinaria.

- Análisis de los intereses, aptitudes y motivaciones personales para la carrera profesional

- Identificación de itinerarios formativos relacionados con el técnico en Electromecánica de Maquinaria.

- Responsabilización del propio aprendizaje. Conocimiento de los requerimientos y de los frutos previstos.

- Definición y análisis del sector profesional del título de Técnico en Electromecánica de Maquinaria..

- Planificación de la propia carrera: establecimiento de objetivos laborales, a medio y largo plazo, compatibles con necesidades y preferencias. Objetivos realistas y coherentes con la formación actual y la proyectada.

- Proceso de búsqueda de empleo en pequeñas, medianas y grandes empresas del sector.

- Oportunidades de aprendizaje y empleo en Europa. Europass, Ploteus, Erasmus.

- Técnicas e instrumentos de búsqueda de trabajo: fuentes de información y reclutamiento. Técnicas para la selección y organización de la información.

- Carta de presentación. Currículum Vitae. Tests psicotécnicos. Entrevista de trabajo.

- Valoración del autoempleo como alternativa para la inserción profesional. Otras posibilidades de inserción.

- El proceso de toma de decisiones.

- Establecimiento de una lista de comprobación personal de coherencia entre plan de carrera, formación y aspiraciones.

Gestión del conflicto y equipos de trabajo:

- Valoración de las ventajas e inconvenientes del trabajo en equipo frente al trabajo individual para la eficacia de la organización.

- Concepto de equipo de trabajo.

- Clases de equipos en la industria del mantenimiento de vehículos según las funciones que desempeñan.

- Análisis de la formación de los equipos de trabajo.

- Características de un equipo de trabajo eficaz.

- La participación en el equipo de trabajo. Análisis de los posibles roles de sus integrantes.

- Etapas de formación de los equipos de trabajo.

- Técnicas de dinamización de grupos.

- Definición de conflicto: características, fuentes y etapas.

- Causas del conflicto en el mundo laboral.

- Métodos para la resolución o supresión del conflicto: negociación; mediación, conciliación y arbitraje.

Contrato de trabajo:

- El Derecho del Trabajo. Fuentes del Derecho del Trabajo, en especial, el convenio colectivo.

- Intervención de los poderes públicos en las relaciones laborales.

- Análisis de la relación laboral individual.

- Relaciones laborales excluidas y relaciones laborales especiales.

- Nuevas formas de regulación del trabajo.

- Intervención de los organismos públicos en las relaciones laborales.

- Derechos y deberes derivados de la relación laboral.

- El contrato de trabajo: características, contenido mínimo, formalización y período de prueba.

- Modalidades de contratos de trabajo y medidas de fomento de la contratación. ETT.

- Condiciones de trabajo. Salario, tiempo de trabajo y descanso laboral. Conciliación de la vida laboral y familiar.

- Modificación, suspensión y extinción del contrato de trabajo. Recibo de finiquito.

- Representación de los trabajadores: representantes unitarios y sindicales.

- Negociación colectiva como medio para la conciliación de los intereses de trabajadores y empresarios.

- Análisis del convenio colectivo aplicable al ámbito profesional del técnico en Electromecánica de Maquinaria.

- Conflictos colectivos de trabajo.

- Nuevos entornos de organización del trabajo: subcontratación y teletrabajo, entre otros.

- Beneficios para los trabajadores en las nuevas organizaciones: flexibilidad y  beneficios sociales, entre otros.

- Planes de Igualdad.

Seguridad Social, empleo y desempleo:

- El sistema de la Seguridad Social como principio básico de solidaridad social.

- Estructura del sistema de la Seguridad Social: niveles de protección; regímenes especiales y general.

- Determinación de las principales obligaciones de empresarios y trabajadores en materia de Seguridad Social: afiliación, altas, bajas y cotización.

- La acción protectora de la Seguridad Social: prestaciones contributivas y no contributivas.

- Clases, requisitos y cuantía de las prestaciones.

- Concepto y situaciones protegibles por desempleo: prestación por desempleo, subsidio, renta activa de inserción.

- RETA: obligaciones y acción protectora.

- Sistemas de asesoramiento de los trabajadores respecto a sus derechos y deberes.

Evaluación de riesgos profesionales:

- La cultura preventiva: integración en la actividad y organización de la empresa.

- Valoración de la relación entre trabajo y salud. Normativa reguladora.

- Análisis y determinación de las condiciones de trabajo.

- El riesgo profesional.

- El daño laboral: AT, EP, otras patologías.

- Técnicas de prevención.

- Análisis de factores de riesgo.

- La evaluación de riesgos en la empresa como elemento básico de la actividad preventiva. Metodología de evaluación.

- Análisis de riesgos ligados a las condiciones de seguridad.

- Análisis de riesgos ligados a las condiciones ambientales.

- Análisis de riesgos ligados a las condiciones ergonómicas y psicosociales.

- Riesgos específicos en la industria del mantenimiento de vehículos.

- Determinación de los posibles daños a la salud del trabajador que pueden derivarse de las situaciones de riesgo detectadas.

Planificación de la prevención de riesgos en la empresa:

- Derechos y deberes en materia de prevención de riesgos laborales.

- Responsabilidades en materia de prevención de riesgos laborales.

- Modalidades de organización de la prevención a la empresa.

- Auditorías internas y externas.

- Representación de los trabajadores en materia preventiva.

- Organismos públicos relacionados con la prevención de riesgos laborales: OIT, Agencia Europea de Seguridad y Salud, INSHT, Inspección de Trabajo, INVASSAT…

- Gestión de la prevención a la empresa.

- Planificación de la prevención en la empresa.

- Investigación, notificación y registro de accidentes de trabajo.

- Índices de siniestralidad laboral.

- Planes de emergencia y de evacuación en entornos de trabajo.

- Elaboración de un plan de emergencia en una pequeña o mediana empresa del sector.

Aplicación de medidas de prevención y protección en la empresa:

- Determinación de las medidas de prevención y protección individual y colectiva.

- Protocolo de actuación ante una situación de emergencia.

- Primeros auxilios: concepto, aplicación de técnicas de primeros auxilios. Urgencia médica.

- Formación a los trabajadores en materia de planes de emergencia.

- Vigilancia de la salud de los trabajadores.

Módulo Profesional: Empresa e iniciativa emprendedora.

Código: 0711

Duración: 66 horas

Contenidos:

Iniciativa emprendedora:

- Innovación y desarrollo económico. Principales características de la innovación en la actividad de electromecánica de maquinaria (materiales, tecnología, organización de la producción, etc.).

- Beneficios sociales de la cultura emprendedora.

- El carácter emprendedor. Factores claves de los emprendedores: iniciativa, creatividad y formación.

- La actuación de los emprendedores como empleados de una pyme relacionada con la electromecánica de maquinaria.

- La actuación de los emprendedores como empresarios en el sector de la electromecánica de maquinaria. El riesgo en la actividad emprendedora.

- Concepto de empresario. Requisitos para el ejercicio de la actividad empresarial.

- Objetivos personales versus objetivos empresariales.

- Plan de empresa: la idea de negocio en el ámbito de la electromecánica de maquinaria.

- Buenas prácticas de cultura emprendedora en el ámbito de la electromecánica de maquinaria.

La empresa y su entorno:

- Funciones básicas de la empresa.

- La empresa como sistema.

- Distintas formas de organización: ventajas e inconvenientes. El organigrama.

- El entorno general de la empresa: económico, social, demográfico, cultural y medioambiental.

- El entorno específico de la empresa: clientes, proveedores y competencia.

- Análisis del entorno general de una pyme relacionada con la electromecánica de maquinaria.

- Análisis del entorno específico de una pyme relacionada con la electromecánica de maquinaria.

- El estudio de mercado.

- Localización de la empresa.

- Plan de marketing.

- Relaciones de una pyme de electromecánica de maquinaria con su entorno.

- Relaciones de una pyme de electromecánica de maquinaria con el conjunto de la sociedad.

- Contribución de una pyme de electromecánica de maquinaria al desarrollo sostenible.

- Cultura de la empresa e imagen corporativa

- La ética empresarial y los principios éticos de actuación.

- La responsabilidad social corporativa.

- El balance social.

- Responsabilidad social y ética de las empresas de electromecánica de maquinaria.

Creación y puesta en marcha de una empresa:

- Concepto jurídico de empresa.

- Tipos de empresa.

- La fiscalidad en las empresas.

- Elección de la forma jurídica: responsabilidad, capital social, dimensión y número de socios.

- Requisitos legales mínimos exigidos para la constitución de la empresa, según su forma jurídica.

- Trámites administrativos para la constitución de una empresa.

- Vías de asesoramiento y gestión administrativa externos existentes para poner en marcha una pyme. La ventanilla única empresarial.

- Concepto de inversión y fuentes de financiación.

- Instrumentos de financiación bancaria.

- Ayudas, subvenciones e incentivos fiscales para empresas de electromecánica de maquinaria.

- Viabilidad económica y viabilidad financiera de una pyme relacionada con la electromecánica de maquinaria.

- Plan de empresa: elección de la forma jurídica, estudio de viabilidad económica y financiera, trámites administrativos y gestión de ayudas y subvenciones.

Función administrativa:

- Concepto de contabilidad y nociones básicas.

- Operaciones contables: registro de la información económica de una empresa.

- La contabilidad como imagen fiel de la situación económica.

- El Balance y la Cuenta de resultados.

- Análisis de la información contable.

- Libros y documentos obligatorios según la normativa vigente

- Obligaciones fiscales de las empresas.

- Requisitos y plazos para la presentación de documentos oficiales.

- Gestión administrativa de una empresa de electromecánica de maquinaria.

- Documentos necesarios para el desarrollo de la actividad económica: documentos de compraventa, medios de pago y otros.

Módulo Profesional: Formación en centros de trabajo.

Código: 0721

Duración: 380 horas

Contenidos:

Identificación de la estructura y organización empresarial:

- Estructura y organización empresarial del sector del mantenimiento de maquinaria.

- Actividad de la empresa y su ubicación en el sector del mantenimiento de maquinaria.

- Organigrama de la empresa. Relación funcional entre departamentos.

- Organigrama logístico de la empresa. Proveedores, clientes y canales de comercialización.

- Procedimientos de trabajo en el ámbito de la empresa. Sistemas y métodos de trabajo.

- Recursos humanos en la empresa: requisitos de formación y de competencias profesionales, personales y sociales asociadas a los diferentes puestos de trabajo.

- Sistema de calidad establecido en el centro de trabajo.

- Sistema de seguridad establecido en el centro de trabajo.

Aplicación de hábitos éticos y laborales:

- Actitudes personales: empatía, puntualidad.

- Actitudes profesionales: orden, limpieza, responsabilidad y seguridad.

- Actitudes ante la prevención de riesgos laborales y ambientales.

- Jerarquía en la empresa. Comunicación con el equipo de trabajo.

- Documentación de las actividades profesionales: métodos de clasificación, codificación, renovación y eliminación.

- Reconocimiento y aplicación de las normas internas, instrucciones de trabajo, procedimientos normalizados de trabajo y otros, de la empresa.

Procedimientos previos y durante el mantenimiento de equipos y sistemas del vehículo:

- Selección e interpretación de la  documentación técnica y la normativa legal aplicable.

- Selección de equipos, herramientas y medios auxiliares necesarios para efectuar el mantenimiento.

- Conexionado de los aparatos de comprobación eligiendo el punto de medida adecuado.

- Ejecución de los trabajos de mantenimiento respetando las especificaciones de seguridad y de protección ambiental, utilizando los equipos necesarios.

- Reprogramación de unidades electrónicas, consulta y borrado de averías.

- Verificación que los diagnósticos y las reparaciones no han provocado otras averías o daños.

Mantenimiento de motores y de sus sistemas auxiliares:

- Interpretación de la información suministrada por las unidades de autodiagnóstico del motor y sus sistemas auxiliares.

- Diagnóstico de averías estableciendo sus causas.

- Desmontaje y montaje del motor del vehículo así como de sus elementos según procedimientos de trabajo.

- Realización de operaciones de mantenimiento en los sistemas auxiliares del motor.

- Ajuste de parámetros del motor y de sus sistemas auxiliares para lograr su correcto funcionamiento.

- Verificación del estado del motor y de sus sistemas auxiliares.

Mantenimiento de sistemas eléctricos, electrónicos y de confortabilidad:

- Diagnostico de la avería, extrayendo los datos de las centrales electrónicas y estableciendo sus causas.

- Desmontaje y montaje de los elementos afectados para realizar las sustituciones o reparaciones necesarias según procedimientos de trabajo.

- Ajustes de los parámetros de los sistemas.

- Verificación de las operaciones de mantenimiento realizadas en cuanto a funcionalidad del sistema y en la observación de la normativa de prevención y protección ambiental.

Mantenimiento de los sistemas de fuerza y detención de la maquinaria:

- Interpretación de la información suministrada por las unidades de autodiagnóstico.

- Comprobación de ausencia de vibraciones, ruidos, rozamientos y pérdidas de fluidos.

- Diagnóstico de averías estableciendo sus causas.

- Desmontaje y montaje de los elementos afectados para realizar las sustituciones o reparaciones necesarias según procedimientos de trabajo.

- Revisión de niveles y verificación de fugas o pérdidas.

- Ajustes de los parámetros de los sistemas mencionados.

Mantenimiento de los sistemas de guiado y suspensión de la maquinaria:

- Interpretación de la información suministrada por las centrales electrónicas, borrado de memorias de las mismas.

- Comprobación de ausencia de vibraciones, ruidos, rozamientos y pérdidas de fluidos.

- Diagnóstico de averías estableciendo sus causas.

- Desmontaje y montaje de los elementos afectados para realizar las sustituciones o reparaciones necesarias según procedimientos de trabajo.

- Ajustes de los parámetros de los sistemas.

- Revisión de niveles y verificación de fugas o pérdidas.

- Verificación de que el diagnóstico y la reparación no han provocado otras averías o daños.

Mantenimiento de los sistemas de accionamiento y de los equipos y aperos de la maquinaria:

- Interpretación de la información suministrada por las centrales electrónicas, borrado de memorias de las mismas.

- Comprobación de ausencia de vibraciones, ruidos, rozamientos y pérdidas de fluidos.

- Diagnóstico de averías estableciendo sus causas.

- Desmontaje y montaje de los elementos afectados para realizar las sustituciones o reparaciones necesarias según procedimientos de trabajo.

- Revisión de niveles y verificación de fugas o pérdidas.

- Ajustes de los parámetros de los sistemas.

- Verificación de que el diagnóstico y la reparación no han provocado otras averías o daños.

Montaje de equipos y aperos y realización de modificaciones en la maquinaria:

- Selección de la documentación técnica y de la normativa legal exigible.

- Selección de los equipos, herramientas y medios auxiliares necesarios.

- Interpretación de croquis y planos de montaje.

- Desmontaje de los elementos necesarios.

- Montaje e instalación de nuevos equipos o aperos.

- Fijación necesaria para conseguir ausencia de vibraciones, ruidos, y rozamientos.

- Revisión de niveles y verificación de fugas o pérdidas.

- Ajustes de los parámetros de los sistemas.

- Verificación del funcionamiento de la modificación o nuevo montaje y de que no se han provocado otras averías o daños.

Aplicación de la normativa de seguridad y protección ambiental:

- Identificación de los riesgos en las operaciones.

- Utilización de los medios de protección colectivos y personales (EPI’s).

- Manipulación, recogida, tratamiento y almacenamiento de productos y residuos.

- Fichas de seguridad y simbología aplicada.

ANEXO II

Secuenciación y distribución horaria de los módulos profesionales

| Ciclo Formativo de Grado Medio en Electromecánica de Maquinaria |
| --- |
| MÓDULO PROFESIONAL | Carga lectiva completa (horas) | Primer curso (horas/semana) | Segundo curso |
|  |  |  | Dos trimestres (horas/semana) | Un trimestre (horas) |
| 0452. Motores | 160 | 5 |  |  |
| 0742. Sistemas auxiliares del motor Diesel. | 160 | 5 |  |  |
| 0456. Sistemas de carga y arranque | 160 | 5 |  |  |
| 0718. Circuitos eléctricos, electrónicos y de confortabilidad. | 128 | 4 |  |  |
| 0717. Equipos y aperos | 96 | 3 |  |  |
| 0260 Mecanizado básico | 96 | 3 |  |  |
| 0261 Formación y orientación laboral | 96 | 3 |  |  |
| Horario reservado para la docencia en inglés | 64 | 2 |  |  |
| 0716. Sistemas de accionamiento de equipos y aperos | 176 |  | 8 |  |
| 0714. Sistemas de suspensión y guiado. | 198 |  | 9 |  |
| 0715. Sistemas de fuerza y detención. | 176 |  | 8 |  |
| 0262 Empresa e iniciativa emprendedora | 66 |  | 3 |  |
| Horario reservado para la docencia en inglés | 44 |  | 2 |  |
| 0721 Formación en centros de trabajo | 380 |  |  | 380 |
| Total en el ciclo formativo | 2000 | 30 | 30 | 380 |

ANEXO III

PROFESORADO

A. ATRIBUCIÓN DOCENTE

| MÓDULOS PROFESIONALES | Especialidad del profesorado | Cuerpo |
| --- | --- | --- |
| CV0001.Inglés Técnico I-M CV0002.Inglés Técnico II-M | Inglés | -Catedrático de Enseñanza Secundaria - Profesor de Enseñanza Secundaria |

B. FORMACIÓN INICIAL REQUERIDA AL PROFESORADO DE  CENTROS DOCENTES DE TITULARIDAD PRIVADA O DE OTRAS ADMINISTRACIONES DISTINTAS DE LA EDUCATIVA

| MÓDULOS PROFESIONALES | REQUISITOS DE FORMACION INICIAL |
| --- | --- |
| CV0001.Inglés Técnico I-M CV0002.Inglés Técnico II-M | Los indicados para impartir la materia de Inglés, en Educación Secundaria Obligatoria o Bachillerato, según establece el Real Decreto 860/2010, de 2 de julio, por el que se regulan las condiciones de formación inicial del profesorado de los centros privados para ejercer la docencia en las enseñanzas de educación secundaria obligatoria o del bachillerato (BOE del 17) |

ANEXO IV

Módulo Profesional: Inglés Técnico I-M.

Código: CV0001

Duración: 64 horas

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.

- Reconoce información profesional y cotidiana contenida en discursos orales emitidos en lengua estándar, analizando el contenido global del mensaje y relacionándolo con los recursos lingüísticos correspondientes.

Criterios de evaluación:

- Se ha situado el mensaje en su contexto.

- Se ha identificado la idea principal del mensaje.

- Se ha reconocido la finalidad del mensaje directo, telefónico o por otro medio auditivo.

- Se ha extraído información específica en mensajes relacionados con aspectos cotidianos de la vida profesional y cotidiana.

- Se han secuenciado los elementos constituyentes del mensaje.

- Se han identificado las ideas principales de un discurso sobre temas conocidos, transmitidos por los medios de comunicación y emitidos en lengua estándar y articuladas con claridad.

- Se han reconocido las instrucciones orales y se han seguido las indicaciones.

- Se ha tomado conciencia de la importancia de comprender globalmente un mensaje, sin entender todos y cada uno de los elementos del mismo.

- Interpreta información profesional contenida en textos escritos sencillos, analizando de forma comprensiva sus contenidos.

Criterios de evaluación:

- Se han seleccionado los materiales de consulta y diccionarios técnicos.

- Se han leído de forma comprensiva textos claros en lengua estándar.

- Se ha interpretado el contenido global del mensaje.

- Se ha relacionado el texto con el ámbito del sector a que se refiere.

- Se ha identificado la terminología utilizada.

- Se han realizado traducciones de textos en lengua estándar utilizando material de apoyo en caso necesario.

- Se ha interpretado el mensaje recibido a través de soportes telemáticos: e-mail, fax, entre otros.

- Emite mensajes orales claros estructurados, participando como agente activo en conversaciones profesionales.

Criterios de evaluación:

- Se han identificado los registros utilizados para la emisión del mensaje.

- Se ha comunicado utilizando fórmulas, nexos de unión y estrategias de interacción.

- Se han utilizado normas de protocolo en presentaciones.

- Se han descrito hechos breves e imprevistos relacionados con su profesión.

- Se ha utilizado correctamente la terminología de la profesión.

- Se han expresado sentimientos, ideas u opiniones.

- Se han enumerado las actividades de la tarea profesional.

- Se ha descrito y secuenciado un proceso de trabajo de su competencia.

- Se ha justificado la aceptación o no de propuestas realizadas.

- Se ha argumentado la elección de una determinada opción o procedimiento de trabajo elegido.

- Se ha solicitado la reformulación del discurso o parte del mismo cuando se ha considerado necesario.

- Elabora textos sencillos en lengua estándar, respetando las reglas gramaticales.

Criterios de evaluación:

- Se han redactado textos breves relacionados con aspectos cotidianos y/o profesionales.

- Se ha organizado la información de manera coherente y cohesionada.

- Se han realizado resúmenes de textos relacionados con su entorno profesional.

- Se ha cumplimentado documentación específica de su campo profesional.

- Se han resumido las ideas principales de informaciones dadas, utilizando sus propios recursos lingüísticos.

- Se han utilizado las fórmulas de cortesía propias del documento a elaborar.

- Aplica actitudes y comportamientos profesionales en situaciones de comunicación, describiendo las relaciones típicas características del país de la lengua extranjera.

Criterios de evaluación:

- Se han descrito los protocolos y normas de relación social propios del país teniendo en cuenta las costumbres y usos de la comunidad donde se habla la lengua inglesa.

- Se han identificado los valores y creencias propios de la comunidad donde se habla la lengua inglesa.

- Se han identificado los aspectos socio-profesionales propios del sector, en cualquier tipo de texto.

- Se han aplicado los protocolos y normas de relación social propios del país de la lengua inglesa.

Contenidos:

Comprensión de mensajes orales:

- Mensajes profesionales del sector y cotidianos.

- Mensajes directos (en persona, por videoconferencia...), telefónicos y grabados.

- Conociendo la terminología específica del sector.

- Sabiendo extraer la idea principal e ideas secundarias.

- Siendo conscientes de los distintos recursos gramaticales y ling¨´isticos para que la comunicación sea posible.

Interpretación de mensajes escritos:

- Comprensión de mensajes, textos, artículos básicos profesionales y cotidianos.

- Soportes telemáticos: fax, e-mail, burofax.

- Terminología específica del sector.

- Idea principal e ideas secundarias.

- Recursos gramaticales: Tiempos verbales, preposiciones, adverbios, locuciones preposicionales y adverbiales, uso de la voz pasiva, oraciones de relativo, estilo indirecto, y otros.

- Relaciones temporales: anterioridad, posterioridad, simultaneidad.

Producción de mensajes orales:

- Registros utilizados en la emisión de mensajes orales.

- Terminología específica del sector.

- Marcadores lingüísticos de relaciones sociales, normas de cortesía y diferencias de registro.

- Mantenimiento y seguimiento del discurso oral:

- Apoyo, demostración de entendimiento, petición de aclaración, y otros.

- Entonación como recurso de cohesión del texto oral.

Emisión de textos escritos:

- Elaboración de textos sencillos profesionales del sector y cotidianos.

- Adecuación del texto al contexto comunicativo.

- Registro.

- Selección léxica, selección de estructuras sintácticas, selección de contenido relevante.

- Uso de los signos de puntuación.

- Coherencia en el desarrollo del texto.

Identificación e interpretación de los elementos culturales más significativos de los países de lengua inglesa:

- Valoración de las normas socioculturales y protocolarias en las relaciones internacionales.

- Uso de los recursos formales y funcionales en situaciones que requieren un comportamiento socioprofesional con el fin de proyectar una buena imagen de la empresa.

Orientaciones pedagógicas:

Este módulo contiene la formación necesaria para el desempeño de actividades relacionadas con las funciones de atención al cliente, información y asesoramiento, desarrollo y seguimiento de normas de protocolo y cumplimiento de procesos y protocolos de calidad; todo ello en inglés, incluyendo aspectos como:

- El uso y aplicación de las diversas técnicas de comunicación para informar y asesorar al cliente durante los procesos de servicio.

- El desarrollo y formalización de procesos y protocolos de calidad asociados a las actividades del servicio.

Las actividades profesionales asociadas a estas funciones, se aplican en los procesos correspondientes a la cualificación profesional.

La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales del ciclo formativo y las competencias del título.

Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos del módulo, versarán sobre:

- La descripción, análisis y aplicación de los procesos de comunicación y las técnicas de imagen personal utilizando el inglés.

- Los procesos de calidad en la empresa, su evaluación y la identificación y formalización de documentos asociados a la prestación de servicios en inglés.

- La identificación, análisis y procedimientos de actuación ante quejas o reclamaciones de los clientes en inglés.

Módulo Profesional: Inglés Técnico II-M

Código: CV 0002

Duración: 44 horas

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.

- Produce mensajes orales sencillos en lengua inglesa, en situaciones habituales del ámbito social y profesional de la empresa reconociendo y aplicando las normas propias de la lengua inglesa.

Criterios de evaluación:

- Se han identificado mensajes de saludos, presentación y despedida, con el protocolo y las pautas de cortesía asociadas.

- Se han utilizado con fluidez mensajes propuestos en la gestión de citas.

- Se ha transmitido mensajes relativos a justificación de retrasos, ausencias, o cualquier otra eventualidad.

- Se han empleado con suficiente fluidez las expresiones habituales para el requerimiento de la identificación de los interlocutores.

- Se han identificado mensajes sencillos relacionados con el sector.

- Mantiene conversaciones en lengua inglesa, sencillas y rutinarias del sector interpretando la información de partida.

Criterios de evaluación:

- Se ha utilizado un vocabulario técnico básico adecuado al contexto de la situación.

- Se han utilizado los mensajes adecuados de saludos, presentación, identificación y otros, con las pautas de cortesía asociadas dentro del contexto de la conversación.

- Se han atendido consultas directas telefónicamente con supuestos clientes y proveedores.

- Se ha identificado la información facilitada y requerimientos realizados por el interlocutor.

- Se han formulado las preguntas necesarias para favorecer y confirmar la recepción correcta del mensaje.

- Se han proporcionado las respuestas correctas a los requerimientos e instrucciones recibidos.

- Se han realizado las anotaciones oportunas en inglés en caso de ser necesario.

- Se han utilizado las fórmulas comunicativas básicas más usuales utilizadas en el sector.

- Se han comprendido sin dificultad los puntos principales de la información.

- Cumplimenta documentos rutinarios de carácter técnico en inglés, reconociendo y aplicando las normas propias de la lengua inglesa.

Criterios de evaluación:

- Se ha identificado un vocabulario básico de uso general en la documentación propia del sector.

- Se ha identificado las características básicas y datos clave del documento.

- Se ha analizado el contenido y finalidad de distintos documentos tipo de otros países en inglés.

- Se han cumplimentado documentos profesionales relacionados con el sector.

- Se han redactado cartas de agradecimiento a proveedores y clientes en inglés.

- Se han cumplimentado documentos de incidencias y reclamaciones.

- Se ha recepcionado y remitido email y fax en inglés con las expresiones correctas de cortesía, saludo y despedida.

- Se han utilizado las herramientas informáticas en la redacción y cumplimentación de los documentos.

- Redacta documentos sencillos de carácter administrativo/laboral reconociendo y aplicando las normas propias de la lengua inglesa y del sector.

Criterios de evaluación:

- Se ha identificado un vocabulario básico de uso general en la documentación propia del ámbito laboral.

- Se ha elaborado un Currículum Vitae siguiendo el modelo europeo (Europass) u otros propios de los países de habla inglesa.

- Se han identificado bolsas de empleo en inglés accesibles por medios tradicionales y utilizando las nuevas tecnologías.

- Se ha redactado la carta de presentación para una oferta de empleo.

- Se han descrito las habilidades personales más adecuadas a la solicitud de una oferta de empleo.

- Se ha insertado un Currículum Vitae en una bolsa de empleo en inglés.

- Se han redactado cartas de citación, rechazo y selección para un proceso de selección en la empresa.

- Se ha desarrollado una actitud de respeto hacía las distintas formas de estructurar el entorno laboral.

- Se ha valorado la lengua inglesa como medio de relación y entendimiento en el contexto laboral.

- Interpreta textos, documentos, conversaciones, grabaciones u otros en lengua inglesa relacionados con la cultura general de negocio y empresa utilizando las herramientas de apoyo más adecuadas.

Criterios de evaluación:

- Se ha interpretado información básica sobre la empresa, el producto y el servicio.

- Se han interpretados estadísticas y gráficos en inglés sobre el ámbito profesional.

- Se han aplicado los conocimientos de la lengua inglesa a las nuevas Tecnologías de la Comunicación y de la Información.

- Se ha valorado la dimensión de la lengua inglesa como medio de comunicación base en la relación empresarial, tanto europea como mundial.

Contenidos:

Mensajes orales sencillos en inglés en situaciones propias del sector:

- Recursos, estructuras lingüísticas y léxico básico sobre: Presentación de personas, saludos y despedidas, tratamientos de cortesía, identificación de los interlocutores, gestión de citas, visitas, justificación de retrasos o ausencias, alojamientos, medios de transportes, horarios, actos culturales y análogos.

- Recepción y transmisión de mensajes de forma: presencial, telefónica o telemática.

- Solicitudes y peticiones de información.

- Convenciones y pautas de cortesía en las relaciones profesionales: horarios, fiestas locales y profesionales y adecuación al lenguaje no verbal.

- Estilos comunicativos formales e informales: la recepción y relación con el cliente.

Conversación básica en lengua inglesa en el ámbito de la atención al cliente

- Recursos, estructuras lingüísticas y léxico básico relacionados con la contratación, la atención al cliente, quejas y reclamaciones: documentos básicos. Formulación de disculpas en situaciones delicadas

- Planificación de agendas: concierto, aplazamiento y anulación de citas.

- Presentación de productos/servicios: características de productos/servicios, medidas, cantidades, servicios y valores añadidos, condiciones de pago, etc..

- Convenciones y pautas de cortesía, relaciones y pautas profesionales, usadas en la atención al cliente, externo e interno.

Cumplimentación de documentación administrativa y comercial en inglés:

- Interpretación de las condiciones de un contrato de compraventa.

- Cumplimentación de documentación comercial básica: propuestas de pedido, albaranes, facturas proforma, facturas, documentos de transporte, documentos de pago u otros.

- Recursos, estructuras lingüísticas, y léxico básico relacionados con la gestión de pedidos, contratación, intención y preferencia de compra, devoluciones y descuentos.

Redacción de documentación relacionada con la gestión laboral en inglés:

- Recursos, estructuras lingüísticas, y léxico básico relacionados con el ámbito laboral: Currículum Vitae en distintos modelos. Bolsas de empleo. Ofertas de empleo. Cartas de presentación

- La selección y contratación del personal: Contratos de trabajo. Cartas de citación, admisión y rechazo en procesos de selección.

- La organización de la empresa: puestos de trabajo y funciones

Interpretación de textos con herramientas básicas de apoyo (TIC)

- Uso de diccionarios temáticos, correctores ortográficos, programas de traducción automáticos aplicados a textos relacionados con:

- La cultura de empresa y objetivos: distintos enfoques.

- Artículos de prensa específicos del sector.

- Descripción y comparación de gráficos y estadística. Compresión de los indicadores económicos más habituales.

- Agenda. Documentación para la organización de citas, encuentros, y reuniones. Organización de las tareas diarias.

- Consulta de páginas webs con contenidos económicos en inglés con información relevante para la empresa.

Orientaciones pedagógicas:

Este módulo contiene la formación necesaria para el desempeño de actividades relacionadas con las funciones de atención al cliente, información y asesoramiento y cumplimiento de procesos y protocolos de calidad, todo ello en inglés, incluyendo aspectos como:

- El uso y aplicación de las diversas técnicas de comunicación para informar y asesorar al cliente durante los procesos de servicio.

- El desarrollo y formalización de procesos y protocolos de calidad asociados a las actividades del servicio.

Las actividades profesionales asociadas a estas funciones se aplican fundamentalmente en los procesos propios del nivel de cualificación.

La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales del ciclo formativo y las competencias del título.

Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos del módulo, versarán sobre:

- La descripción, análisis y aplicación de los procesos de comunicación y las técnicas de imagen personal utilizando el inglés.

- Los procesos de calidad en la empresa, su evaluación y la identificación y formalización de documentos asociados a la prestación de servicios en inglés.

- La identificación, análisis y procedimientos de actuación ante quejas o reclamaciones de los clientes en inglés.

ANEXO V

Espacios y equipamientos mínimos

Espacios:

| Espacio formativo | Superficie m² |
| --- | --- |
|  | 30 alumnos | 20 alumnos |
| Aula polivalente | 60 | 40 |
| Taller de fuerza, detención suspensión y guiado | 300 | 200 |
| Taller de equipos y aperos | 200 | 130 |
| Taller de motores con laboratorio | 250 | 170 |
| Laboratorio de electricidad y neumohidráulica | 100 | 70 |
| Taller de mecanizado | 150 | 90 |